## Slide 1
类型题1：存储器扩展
例：设CPU有16根地址线，8根数据线，现有下列存储芯片：1K×8位RAM；2K×8位RAM；4K×8位RAM； 1K×8位ROM；2K×8位ROM；4K×8位ROM。内存按字节编址，要求RAM大小为16K×8位， ROM大小为4K×8位，ROM在RAM后。
（1）RAM （3000H开始）和ROM的地址范围；
（2）说明选用上述存储芯片类型和数量；
（3）执行一条指令MOV AX，[4B1FH]，CPU将访问的内存单元位于哪块芯片？
作答
10分
主观题

## Slide 2
（1）地址空间分配图：
系统程序区（ROM共4KB）：7000H-7FFFH
用户程序区（RAM共16KB）：3000H-6FFFH
选片：ROM：选择4K×8位芯片1片
RAM： 选择4K×8位芯片4片，字串联。
第1片：3000H-3FFFH
第2片：4000H-4FFFH
第3片：5000H-5FFFH
第4片：6000H-6FFFH
（2） [4B1FH]
位于第2片RAM上

## Slide 3
类型题2：主存-cache地址映射
例：设计某机主存，若主存容量为64K字，Cache容量为2K字，每块由32字组成，采用二路组相连映射，访存地址为字地址。
（1）设计Cache地址格式，Cache中可装入多少块数据？
（2）设计主存地址格式；
（3）试问地址为A459H的主存单元在缓存中的什么位置（指出组号和标记位）？

## Slide 4
答：（1）块长32字=2^5字，按字寻址，字块内地址5位；采用二路组相联，即一组内有 2 块；Cache共分 2K字/32字=2^6块，2^6/2 = 2^5 组，组地址 5 位；Cache地址格式：
块地址（6位） | 字块内地址（5位）
(2) 根据主存容量为 64K字，得主存字地址 16 位。主存地址格式：
主存字块标记（6位） | 组地址（5位） | 字块内地址（5位）
(3）A459H=1010 0100 0101 1001 B
主存标记位：1010 01=29H
组号：00 010=02H

## Slide 5
4、设机器数字长为8位（含1位符号位），用补码运算规则计算下列各题。
（1）A=9/64， B=-13/32，求[A+B]补并还原成真值。
（2） A=-87， B=53，求[A+B]补并还原成真值。
答：（1）[A+B]补=1.1011110， A+B =-17/64
[A-B]补=0.1000110，A-B =35/64
（2）[A+B]补=1,1011110，A+B =-34
[A-B]补=0,1110100，溢出
类型题3：定点数补码计算

## Slide 6
例：考虑一个支持算术右移和逻辑右移的ALU。给定一个8位的机器数11110000（补码表示），计算该数进行一次算术右移和一次逻辑右移的结果，并解释两者的区别。
类型题4：移位运算

## Slide 7
4.12 设浮点数格式为：阶码5位（含1位阶符），尾数11位（含1位数符）。写出x=-27/1024所对应的机器数。要求阶码和尾数均为补码。
将十进制数转换为二进制：
x= -27/1024= -0.0000011011B = 2-5*(-0.11011B）=2-101 *(-0.11011B）
阶符1位 | 阶码4位 | 数符1位 | 尾数10位
[x]浮=1，1011；1.001 010 000 0
类型题5：浮点数规格化

## Slide 8
6.某机存储器容量为64 K × 16 位， 该机访存指令格式如下：
其中M 为寻址模式： 0 为直接寻址，1 为基址寻址，2 为相对寻址， 3 为立即寻址； I为间址特征（ I = 1 间址） ； X 为变址特征（ x = 1 变址） 。 PC为程序计数器，设（PC）=1234H， RB为基址寄存器，（ RB ）=0037H， Rx为变址寄存器，（ Rx ）=1122H。
试问：
（1） 该指令能定义多少种操作？
（2） 立即寻址操作数的范围。
（3） 在非间址情况下， 除立即寻址外， 写出每种寻址方式计算有效地址的表达式。
（4） 设基址寄存器为14 位， 在非变址直接基址寻址时， 指令的寻址范围是多少？
（5） 确定指令1435H的有效地址，用十六进制表示。
类型题5：浮点数规格化
类型题6：指令寻址
作答
10分
主观题

## Slide 9
（ 1 ） 该指令能定义多少种操作？
16种
（ 2 ） 立即寻址操作数的范围。
-128~+127
（ 3 ） 在非间址情况下， 除立即寻址外， 写出每种寻址方式计算有效地址的表达式。
直接
变址
基址
相对
（ 4 ） 设基址寄存器为14 位， 在非变址直接基址寻址时， 指令的寻址范围是多少？
214
（5） 1435H=0001 0100 0011 0101B
M=01，寻址方式为基址寻址，A=0011 0101=35H，
EA=（ RB ）+A=0037H+35H=006CH

## Slide 10
例：现有A、B、C、D四个中断源，其响应优先级由高向低按A、B、C、D顺序排列。现要求中断处理次序改为BDAC，写出各中断源的屏蔽字。若中断服务程序的执行时间为20µs，请根据下图所示时间轴给出的中断源请求中断的时刻，画出CPU执行程序的轨迹。
类型题7：中断屏蔽及程序轨迹

## Slide 11
中断源 | 屏蔽字 |  |  | 
 | A | B | C | D
A | 1 | 0 | 1 | 0
B | 1 | 1 | 1 | 1
C | 0 | 0 | 1 | 0
D | 1 | 0 | 1 | 1

## Slide 12
3、设机器A的主频为8MHz，机器周期含4个时钟周期，且该机的平均指令执行速度是0.4MIPS，试求该机的平均指令周期和机器周期，每个指令周期中含几个机器周期？如果机器B的主频为12MHz，且机器周期也含4个时钟周期，试问B机的平均指令执行速度为多少MIPS?
类型题8：CPU运行速度
解：先通过A机的平均指令执行速度求出其平均指令周期，再通过主频求出时钟周期，然后进一步求出机器周期。B机参数的算法与A机类似。计算如下：
A机平均指令周期=1/0.4MIPS=2.5µs
A机时钟周期=1/8MHz=125ns
A机机器周期=125ns×4=500ns=0.5µs
A机每个指令周期中含机器周期个数=2.5µs÷0.5µs=5个
B机时钟周期 =1/12MHz83ns
B机机器周期 =83ns×4=332ns
设B机每个指令周期也含5个机器周期，则：
B机平均指令周期=332ns×5=1.66µs
B机平均指令执行速度=1/1.66µs=0.6MIPS
结论：主频的提高有利于机器执行速度的提高。

## Slide 13
4.26 按机器补码浮点运算步骤，计算[x±y]补。
（1）x=2-011× 0.101 100，y=2-010×（-0.011 100）；
解：先将x、y转换成机器数形式：
（1）x=2-011× 0.101 100，y=2-010×（-0.011 100）
[x]补=1，101；0.101 100, [y]补=1，110；1.100 100
[jx]补=1,101, [jy]补=1,110, [Sx]补=0.101 100, [Sy]补=1.100 100
1）对阶：
[j]补=[jx]补+[-jy]补 = 1,101+ 0,010=1,111 < 0，
应jx向jy对齐，则：[jx]补+1=1，101+0，001=1，110 = [jy]补
[x]补=1，110；0.010 110
2）尾数运算：
[Sx]补+[Sy]补= 0.010 110 + 1.100 100=1.111010
[Sx]补+[-Sy]补=0.010 110 + 0.011100= 0.110 010
3）结果规格化：
[x+y]补=1，110；1.111 010 = 1，011；1.010 000 （尾数左规3次，阶码减3）
[x-y]补=1，110； 0.110 010, 已是规格化数。
4）舍入：无（在 对阶 和 右规 过程中，可能出现 尾数末位丢失引起误差，需考虑舍入）
5）溢出：无（阶码符号采用双符号位时，出现不一致的情况则为溢出）
则：x+y=2-101×（-0.110 000）
x-y =2-010×0.110 010