## Slide 1: 计算机组成原理重点难点复习
2024.5.27

## Slide 2: 考试
题型及分值
  单项选择题（10题，10%）
  简答题（4题，20%）：1、3、5 、7
  计算题（5题，40%）：4、6、8、9
  综合题（2题，30%）：4、7
考试时间
  17周周一（6月17日）10：25-12：15
  闭卷，时间110分钟
  调课
  14周周五（ 5月31日）上午3-4节上课

## Slide 3: 第１章 计算机系统概论
基本概念
1.计算机系统及计算机系统的层次结构
2.硬件、计算机、主机、CPU、主存、
辅存、外部设备
3. 软件、系统软件、应用软件
4.高级语言、汇编语言、机器语言

## Slide 4: 第１章 计算机系统概论
7.机器字长、指令字长、存储字长
8. 计算机硬件技术指标：MIPS，CPI
6. 存储单元、存储元件、存储基元、存储字、
存储字长、存储容量
5. 计算机组成和计算机体系结构
基本概念

## Slide 5: 第１章 计算机系统概论
重点
冯·诺依曼计算机的特点
2. 计算机组成和功能
3. MIPS，CPI的含义

## Slide 6: 第３章 系统总线
重点
1.有关总线的基本概念
什么是总线 总线上信息传输的特点
总线宽度 总线带宽 总线复用 总线传输周期

## Slide 7
例3.1 假设总线的时钟频率为 100 MHz，总线的传输周期为 4 个时钟周期，总线的宽度为 32 位，试求总线的数据传输率。若想提高一倍数据传输率，可采取什么措施？
解：根据总线时钟频率为100 MHz，
得 1 个时钟周期为 1/100 MHz = 0.01μs
总线传输周期为 0.01μs×4 = 0.04μs
由于总线的宽度为 32 位 = 4 B（字节）
故总线的数据传输率为 4 B/（0.04μs）=100 MBps
总线带宽（总线的数据传输率）
与总线的宽度和总线的时钟频率有关

## Slide 8
例3.1 假设总线的时钟频率为 100 MHz，总线的传输周期为 4 个时钟周期，总线的宽度为 32 位，试求总线的数据传输率。若想提高一倍数据传输率，可采取什么措施？
总线带宽（总线的数据传输率）
与总线的宽度和总线的时钟频率有关
若想提高一倍数据传输率
(1) 在不改变总线时钟频率的前提下
数据线宽度改为 64 位
(2) 保持数据宽度为 32 位
总线的时钟频率增加到 200 MHz。

## Slide 9: 第３章 系统总线
重点
2.如何对总线进行管理，包括判优控制和
通信控制
1.有关总线的基本概念
什么是总线 总线上信息传输的特点
总线宽度 总线带宽 总线复用 总线传输周期

## Slide 10
（1） 集中式判优控制方式一 链式查询
① 总线授权信号BG串行地从一个I/O设备传送到下一个I/O设备。
② 优先级固定：离“总线控制部件”最近的优先级最高，最远的优先级最低。故优先级通过物理上的排队电路来实现的。
③ 设计简单：采用很少的几根线，就可按一定的优先级实现总线仲裁。易于扩充设备。
④ 若第J个设备中的接口电路出现故障，则第J个之后的都无法正常工作。即对电路故障很敏感。
⑤ 若优先级高的设备频繁发出请求，则优先级低的设备可能很长时间都无法得到总线控制权。

## Slide 11
（2）集中式判优控制方式二 计数器定时查询
① 仲裁器接收到请求信号以后，在BS线为“0”的情况下，让计数器开始计数，计数值通过一组地址线发向各个设备。
② 每个设备接口都有一个“设备地址判别电路”，当地址线上的计数值与请求总线的设备地址相一致时，该设备将BS线置为1，获得了总线的使用权，此时中止计数查询。
③ 若从0开始，各个设备的优先级次序同“链式查询法”相同，此时优先级的顺序是固定的。（谁的地址小，谁的优先级就最高）
④ 若从中止点开始，则每个设备的优先级相等。
⑤ 可通过程序来设置计数器初值，动态来改变其优先级。即可编程。

## Slide 12
（3）集中式判优控制方式三 独立请求
① 每个设备均有一对独立的总线请求线BRi，和总线同意线BGi。
② 仲裁器内设置排队电路。根据一定的优先级原则进行仲裁，以决定响应哪个设备。可编程。

## Slide 13
1. 存储系统的层次结构
Cache－主存和主存－辅存层次的作用
重点
第４章 存储器

## Slide 14
缓存 主存层次和主存 辅存层次
缓存
CPU
主存
辅存
10 ns
20 ns
200 ns
ms
缓存
主存
辅存
主存
（速度）
（容量）

## Slide 15
1. 存储系统的层次结构
Cache－主存和主存－辅存层次的作用
重点
2. 主存、Cache工作原理和技术指标
第４章 存储器

## Slide 16
主存的基本组成
存储体
驱动器
译码器
MAR
控制电路
读
写
电
路
MDR
地址总线
数据总线
读
写
…
…
…
…
…

## Slide 17
主存和 CPU 的联系
MDR
MAR
CPU
主 存
读
数据总线
地址总线
写

## Slide 18
Cache 的基本结构
Cache
替换机构
Cache
存储体
主存Cache
地址映射
变换机构
由CPU完成

## Slide 19
主存 容量 速度 带宽
Cache 容量 速度 访问效率
命中率 平均访问时间
技术指标
参考书上例题：例4.7，例4.10

## Slide 20
1. 存储系统的层次结构
Cache－主存和主存－辅存层次的作用
重点
2. 主存、Cache的工作原理及技术指标
第４章 存储器
3. 半导体存储芯片的外特性以及与 CPU 的连接

## Slide 21
存储器与 CPU 的连接
(1) 地址线的连接
(2) 数据线的连接
(3) 读/写线的连接
(4) 片选线的连接
(5) 合理选用芯片
(6) 其他 时序、负载

## Slide 22
例
设 CPU 有 16 根地址线，8 根数据线，
MREQ 访存控制信号（低电平有效），
WR 读/写控制信号（高电平为读，低电平为写）
RAM ：1K×4位；4K×8位；8K×8 位
ROM ：2K×8位；4K×8位；8K×8 位
74LS138 译码器和各种门电路
画出 CPU 与存储器的连接图，要求
① 主存地址空间分配：
6000H～67FFH 为系统程序区；
6800H～6BFFH 为用户程序区。
② 合理选用上述存储芯片，说明各选几片？
③ 详细画出存储芯片的片选逻辑图。

## Slide 23
解:
(1) 写出对应的二进制地址码
(2) 确定芯片的数量及类型
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A15A14A13 A11 A10 … A7 … A4 A3 … A0
…
0 1 1 0
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2K×8位
1K×8位
RAM
2片1K×4位
ROM
1片2K×8位

## Slide 24
(3) 分配地址线
A10~ A0 接 2K × 8 位 ROM 的地址线
A9 ~ A0 接 1K × 4 位 RAM 的地址线
(4) 确定片选信号
C
B
A
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A15 A13 A11 A10 … A7 … A4 A3 … A0
…
0 1 1 0
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2K×8 位
1片ROM
1K×4 位
2片RAM

## Slide 25
1.在可按字节和字寻址的存储器中，数据的存放方式不同
难点
第４章 存储器
高位字节 地址为字地址
低位字节 地址为字地址
字地址
字节地址
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
8
4
0
字地址
字节地址
8
9
10
11
4
5
6
7
0
1
2
3
8
4
0
例 1 2 3 4 5 6 7 8 H 的存放方式
78H
56H
34H
12H
8
4
0
12H
34H
56H
78H
8
4
0

## Slide 26
2.对于一定容量的存储器，按字节或字访问 的寻址范围是不同的
难点
第４章 存储器
1.在可按字节和字寻址的存储器中，数据的存放方式不同

## Slide 27
如 16 MB （227位）的存储器
按 字节 寻址
按 字（16位）寻址
按 字 （32位）寻址
224= 16 M
223 = 8 M
222 = 4 M
寻址范围
容量
224 × = 227位
223 × = 227位
222 × = 227位
字节 寻址
字（16位）寻址
字 （32位）寻址
24 位
23 位
22 位
字节地址
字节地址
23
24
25

## Slide 28
难点
第４章 存储器
2.对于一定容量的存储器，按字节或字访问
的寻址范围是不同的
1.在可按字节和字寻址的存储器中，数据的存放方式不同
3. 不同的 Cache —主存地址映射，直接影响主存地址字段的分配、替换策略及命中率

## Slide 29
（1） 直接映射
每个缓存块 i 可以和 若干 个 主存块 对应
每个主存块 j 只能和 一 个 缓存块 对应
i = j mod C
字块2m－1
字块2c+1
字块2c+1－1
字块2c +1
字块2c
字块2c－1
字块1
字块0
…
…
…
主存储体
字块 1
标记
字块 0
标记
字块 2c－1
标记
Cache存储体
t位
0
1
C－1
…
字块
字块地址
主存字块标记
t 位
c 位
b 位
主存地址
比较器（t位）
=
≠
不命中
有效位=1？
*
m位
Cache
内地址
否
是
命中
字块2c+1
字块2c
字块0
字块 0

## Slide 30
（2） 全相联映射
主存 中的 任一块 可以映射到 缓存 中的 任一块
字块2m－1
字块2c－1
字块1
字块0
…
…
字块2c－1
字块1
字块0
…
标记
标记
标记
主存字块标记
字块内地址
主存地址
m = t + c 位
b位
m = t+c
Cache 存储器
主存储器
字块0

## Slide 31
字块2m－1
字块2c-r+1
字块2c-r + 1
字块2c-r
字块2c-r －
字块1
字块0
…
…
…
字块 3
标记
字块 1
标记
字块 2c－1
标记
字块 2
标记
字块 0
标记
字块 2c－2
标记
…
…
…
…
字块内地址
组地址
主存字块标记
s = t + r 位
q = c－r 位
b 位
组
0
1
2c-r－1
主存地址
Cache
主存储器
m 位
共 Q 组，每组内两块（r = 1)
1
某一主存块 j 按模 Q 映射到 缓存 的第 i 组中的 任一块
i = j mod Q
直接映射
全相联映射
字块0
字块 1
字块 0
字块2c-r
字块2c-r+1
（3）组相联映射

## Slide 32
总结：
主存地址
字块内地址
组地址
标记
m-q位
q 位
b 位
m 位
Cache地址
Cache块号
字块内地址
标记
b位
c位
（1）直接映射
（2）全相连映射
（3）组相连映射
字块内地址
字块地址
标记
m-c位
c位
b 位
字块内地址
标记
m位
b 位
m 位

## Slide 33
假设主存容量为 512 KB，Cache 容量为 4KB，每个字块为
16 个字，每个字 32 位。
例
根据 Cache 容量为 4KB 得 Cache 地址 12 位
4KB/4B = 1K字 1K/16 = 64 块
根据 512KB 得主存地址 19 位
512KB/4B = 128K字 128K/16 = 8192 块。
（1）Cache 地址有多少位？可容纳多少块？
（2）主存地址有多少位？可容纳多少块？
（3）在直接映射方式下，主存的第几块映射到 Cache 中的第
5 块（设起始字块为第 1 块）？
主存的第 5，64 + 5，2×64 + 5， … ， 8192 – 64 + 5 块
能映射到 Cache 的第 5 块

## Slide 34
（4）画出直接映射方式下主存地址字段中各段的位数
在直接映射方式下，主存地址字段的各段位数分配如图所示。其中字块内地址为 6 位（4 位表示 16 个字，2 位表示每字 32 位），缓存共 64 块，故缓存字块地址为 6 位，主存字块标记为主存地址长度与 Cache 地址长度之差，即 19 - 12 = 7 位。

## Slide 35
假设主存容量为 512K×16 位，Cache 容量为 4096×16 位，
块长为 4 个 16 位的字，访存地址为 字地址。
例
根据 Cache 容量为 4K字，得 Cache 字地址为 12 位。
根据块长为 4，按字访问，得字块内地址 2 位，
Cache 共有 4K/4 = 1024 块，
根据主存容量为 512K，得主存字地址 19 位。
主存地址格式
（1）在直接映射方式下，设计主存的地址格式。

## Slide 36
假设主存容量为 512K×16 位，Cache 容量为 4096×16 位，
块长为 4个16 位的字，访存地址为 字地址。
例
（3）在二路组相联映射方式下，设计主存的地址格式。
二路组相联，即一组内有 2 块，Cache共分 1024 块
1024/2 = 512 组，29 = 512，组地址 9 位
（2）在全相联映射方式下，设计主存的地址格式。

## Slide 37
假设主存容量为512K×16 位，Cache容量为 4096×16 位，
块长为 4个 16 位的字，访存地址为 字地址。
例
根据块长不变 4 个16 位的字 访存地址仍为字（16 位）地址
容量为 512K×32 位 相当于容量为 1024K×16 位
得主存地址 20 位
四路组相联，即一组内 4 块 Cache共有1024/4 = 256 组
28 = 256 组地址为 8 位
（4）主存容量为 512K×32 位，块长不变，在四路组相联映射
方式下，设计主存的地址格式。

## Slide 38
1.主机与 I/O 交换信息的三种控制方式
重点
第５章 输入输出系统

## Slide 39
三种方式的 CPU 工作效率比较
存取周期结束
CPU 执行现行程序
CPU 执行现行程序
DMA请求
启动I/O
I/O准备
I/O准备
一个存取周期
实现I/O与主存
之间的传送
CPU 执行
现行程序
CPU查询等待并传输I/O数据
CPU 执行
现行程序
启动I/O
I/O 准备及传送
指令执行周期结束
CPU 执行现行程序
CPU 执行现行程序
启动I/O
中断请求
I/O准备
I/O准备
CPU 处理中断服务程序
实现 I/O 与主机之间的传送
间
断
启动I/O
启动I/O
I/O准备
中断请求
启动I/O
I/O准备
一个存取周期
DMA请求
程序
查询
方式
程序
中断
方式
DMA
方式
I/O 准备及传送
间
断
I/O准备
I/O准备
Notes: 程序查询方式：程序查询方式在执行输入输出前，CPU要查询等待IO设备状态。CPU与外设是串行工作方式。
程序中断方式：当外设作好传送准备后，主动向CPU请求中断，CPU响应中断后在中断处理程序中与外设交换数据。若外设未准备好，CPU可以执行其他程序，从而提高了CPU的利用率。
(3) DMA传送方式：DMA方式是一种由专门的硬件电路执行I/O的数据传送方式，它可以让外设接口直接与内存进行高速的数据传送，而不必经过CPU。

## Slide 40
难点
1. 处理 I/O 中断的各类软、硬件技术的运用
2.中断系统的概念及流程
第５章 输入输出系统

## Slide 41
1.机器中有符号数和无符号数的表示，±0 的表示
重点
第６章 计算机的运算方法
2. 各种机器数（原码、补码、反码、移码）的
应用场合及其它们与真值的相互转换
如：寄存器的内容为 FF，当其分别表示为原码、
补码、 反码、移码时所对应的真值分别为多少

## Slide 42
第６章 计算机的运算方法
2. 各种机器数（原码、补码、反码、移码）的
应用场合及其它们与真值的相互转换
符号位在内，各位取反，末尾加1
符号位在内，各位取反，末尾加1
【x】补
【－x】补

## Slide 43
3.机器字长确定以后，对应定点机和浮点机中
各种机器数的表示范围
重点
第６章 计算机的运算方法
4. 移位运算在计算机中的特殊作用，以及不同
机器数的移位规则
5. 定点补码加、减、乘（Booth算法）运算
6.浮点补码加减运算

## Slide 44
1.机器字长相同的条件下，
补码比原码和反码能多表示一个负数（比如，-128）
难点
第６章 计算机的运算方法
2. 区分浮点数和补码表示的浮点规格化数（符号位和第一数位不同）
3.在定点机和浮点机中，如何判断运算结果溢出

## Slide 45
1.指令系统的几个要素
操作类型、数据类型、地址格式和寻址方式
重点
第７章 指令系统
2. 机器指令的一般格式
指令定长
指令不定长（字节的整数倍）
指令字中各字段的作用

## Slide 46
3.不同的地址格式对访存次数、寻址范围的影响
重点
4. 不同的寻址方式对操作数的寻址范围、信息加
工流程、所需的硬件支持及编制程序的影响
第７章 指令系统

## Slide 47
1.掌握设计指令格式的方法
难点
第７章 指令系统

## Slide 48
某模型机共有64种操作，操作码位数固定，且具有
以下特点：
（1）采用一地址或二地址格式；
（2）有寄存器寻址、直接寻址和相对寻址（位移量
为 –128 ~ + 127）三种寻址方式；
（3）有16个通用寄存器，算术运算和逻辑运算的
操作数均在寄存器中，结果也在寄存器中；
（4）取数/存数指令在通用寄存器和存储器之间传送
数据；
（5）存储器容量为 1MB，按字节编址。
要求设计算逻指令、取数/存数指令和相对转移指令
的格式，并简述理由。
例

## Slide 49
（1） 算逻指令格式为 “寄存器 − 寄存器” 型，
取单字长 16 位。
其中 OP 操作码 6 位，可实现 64 种操作；
M 寻址模式 2 位，可反映寄存器寻址、
直接寻址、相对寻址；
Ri 和 Rj各取 4 位，指出源操作数和目的操作数
的寄存器编号。
Rj
Ri
M
OP
6 2 4 4
解：

## Slide 50
（2）取数/存数指令格式为 “寄存器 − 存储器”
型，取双字长 32 位，格式如下：
其中 OP 操作码 6 位不变；
M 寻址模式 2 位不变；
Ri 4 位，源操作数地址（存数指令）或目的
操作数地址（取数指令）；
A1∥A2共 20 位存储器地址，可直接访问按
字节编址的 1MB 存储器。
A2
A1
Ri
M
OP
6 2 4 4
解：

## Slide 51
（3）相对转移指令为一地址格式，取单字长
16 位，格式如下：
其中 OP 操作码 6 位不变；
M 寻址模式 2 位不变；
A 位移量 8 位，对应 – 128 ~ +127。
A
M
OP
6 2 8
解：

## Slide 52
2.扩展操作码技术的运用
第７章 指令系统
难点
1.掌握设计指令格式的方法

## Slide 53
扩展操作码技术
操作码的位数随地址数的减少而增加
OP
A1
A2
A3
0000
0001
1110
…
A1
A1
A1
…
A2
A2
A2
…
A3
A3
A3
…
A2
A2
A2
…
A3
A3
A3
…
1111
1111
1111
…
0000
0001
1110
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
0000
0001
1111
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
A3
A3
A3
…
0000
0001
1110
…
4 位操作码
8 位操作码
12 位操作码
16 位操作码
最多15条三地址指令
最多15条二地址指令
最多15条一地址指令
16条零地址指令

## Slide 54
扩展操作码技术
操作码的位数随地址数的减少而增加
OP
A1
A2
A3
0000
0001
1110
…
A1
A1
A1
…
A2
A2
A2
…
A3
A3
A3
…
A2
A2
A2
…
A3
A3
A3
…
1111
1111
1111
…
0000
0001
1110
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
0000
0001
1111
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
A3
A3
A3
…
0000
0001
1110
…
4 位操作码
8 位操作码
12 位操作码
16 位操作码
三地址指令操作码
每减少一种可多构成
24 种二地址指令
二地址指令操作码
每减少一种可多构成
24 种一地址指令

## Slide 55
1.CPU 的功能和硬件组成
重点
第８章 CPU 的结构和功能
2. CPU 工作周期和指令周期的概念
3. 一个完整的指令周期中的信息流程

## Slide 56
1. 取指周期数据流
指令周期的数据流
MDR
CU
MAR
PC
IR
存储器
CPU
地址总线
数据总线
控制总线
IR
+1

## Slide 57
2. 间址周期数据流
MDR
CU
MAR
CPU
地址总线
数据总线
控制总线
PC
IR
存储器
MDR

## Slide 58
3. 执行周期数据流
4 . 中断周期数据流
不同指令的执行周期数据流不同
MDR
CU
MAR
CPU
地址总线
数据总线
控制总线
PC
存储器

## Slide 59
1.CPU 的功能和硬件组成
重点
第８章 CPU 的结构和功能
2. CPU 工作周期和指令周期的概念
3. 一个完整的指令周期中的信息流程
4. 如何区分存放在存储器中的是指令还是数据

## Slide 60: 第８章 CPU 的结构和功能
取指令
分析指令
执行指令
取指阶段
执行阶段
访存
访存
完成一条指令
重点
如何区分存放在存储器中的指令和数据
取指阶段取出的是 指令
执行阶段取出的是 数据

## Slide 61
重难点
2. 响应优先级和处理优先级的区别
第８章 CPU 的结构和功能
1.掌握各种中断技术，实现多重中断需配置哪些硬件

## Slide 62
响应优先级 A→B→C→D 降序排列
不可改变
响应优先级
处理优先级
可改变（通过重新设置屏蔽字）
中断源 | 原屏蔽字 | 新屏蔽字
A B C D | 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 | 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
处理优先级 A→D→C→B 降序排列

## Slide 63
屏蔽技术可改变处理优先等级
服务程序
B处理完
C处理完
D处理完
A处理完
t
主程序
A程序
B程序
C程序
D程序
A、B、C、D
同时请求中断
CPU 执行程序轨迹（原屏蔽字）
原屏蔽字
A 1 1 1 1
B 0 1 1 1
C 0 0 1 1
D 0 0 0 1

## Slide 64
屏蔽技术可改变 处理 优先等级
服务程序
D处理完
C处理完
B处理完
A处理完
t
主程序
A程序
B程序
C程序
D程序
A、B、C、D
同时请求中断
CPU 执行程序轨迹（新屏蔽字）
新屏蔽字
A 1 1 1 1
B 0 1 0 0
C 0 1 1 0
D 0 1 1 1
新屏蔽字设在中断服务程序中

## Slide 65
1.控制单元对不同的指令在取指、间址和
中断周期中，发出哪些相同的操作命令
重点
第９章 控制单元的功能

## Slide 66
PC MAR 地址线
1 R
M ( MAR ) MDR
MDR IR
( PC ) + 1 PC
+1
MDR
CU
MAR
PC
IR
存储器
CPU
地址总线
数据总线
控制总线
OP（IR） CU
取指周期

## Slide 67
间址周期
M ( MAR ) MDR
1 R
Ad ( IR ) MAR
MDR Ad ( IR )
指令形式地址 MAR
MDR
CU
MAR
CPU
地址总线
数据总线
控制总线
IR
存储器

## Slide 68
中断周期
程序断点存入 “ 0 ” 地址
0 MAR
1 W
PC MDR
MDR M ( MAR )
向量地址 PC
0 EINT（置“0”）
向量地址 PC
程序断点 进栈
0 EINT（置“0”）
MDR M ( MAR )
PC MDR
1 W
( SP ) 1 SP MAR
中断识别程序入口地址 M PC

## Slide 69
1.控制单元对不同的指令在取指、间址和
中断周期中，发出哪些相同的操作命令
重点
第９章 控制单元的功能
2. 控制单元对不同的指令在执行周期发出的
微操作命令是不同的
3. 多级时序系统

## Slide 70
机器周期、时钟周期和节拍的关系
CLK
T0
T1
T2
T3
时钟周期
机器周期
机器周期
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3

## Slide 71
多级时序系统
机器周期、节拍（状态）组成多级时序系统
一个指令周期含若干个机器周期
一个机器周期包含若干个时钟周期
CLK
机器周期
机器周期
机器周期
（取指令）
（取有效地址）
（执行指令）
指令周期
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
机器周期
机器周期
（取指令）
（执行指令）
指令周期
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
节拍
(状态)
节拍
(状态)

## Slide 72
4. 机器速度与机器主频的关系
机器的 主频 f 越快 机器的 速度也越快
在机器周期所含时钟周期数 相同 的前提下，
两机 平均指令执行速度之比 等于 两机主频之比
机器速度 不仅与 主频有关 ，还与机器周期中所含
时钟周期（主频的倒数）数 以及指令周期中所含
的 机器周期数有关
MIPS1
MIPS2
=
f1
f2
多级时序系统